## Slide 1: Introdução a Organização e Arquitetura de Processadores Parte 1 – Uma Visão Geral de Organização e Arquitetura de Processadores
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica (EPOLI-PUCRS)
Prof. Ney Laert Vilar Calazans
Última alteração: 17/08/2022
Notes: 1

## Slide 2: Acesso ao Material e Pontos de Contato
Material da disciplina disponível nas páginas
  http://www.inf.pucrs.br/~calazans/undergrad/OAP/OAP_mat.html
  Moodle
Contato com o professor
    mailto:ney.calazans@pucrs.br
OAP

## Slide 3: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
1. Álgebra Booleana
Em Matemática Discreta
Conjuntos
Conjuntos Ordenados
Estruturas Algébricas
  Ordens Parciais/Totais
  Reticulados, Anéis etc
  Álgebra Booleana, uma delas
Uma definição matemática singela
  Álgebra Booleana é qualquer reticulado
  complementado e distributivo

## Slide 4: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
Em Fundamentos de Sistemas Digitais
Álgebra Booleana
Portas Lógicas
OU

## Slide 5: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
Em Fundamentos de Sistemas Digitais
Álgebra Booleana
Portas Lógicas
Relação entre Álgebra Booleana e Portas, Minimização Lógica
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais

## Slide 6: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
4. Circuitos Úteis
Em Fundamentos de Sistemas Digitais
Álgebra Booleana
Portas Lógicas
Relação entre Álgebra Booleana e Portas, Minimização Lógica
Máquinas de Estados Finitas
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais

## Slide 7: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
4. Bloco de Dados
4. Bloco de Controle
Organização e Arquitetura de Processadores
Modelo de von Neumann ou de Harvard
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
É possível classificar um processador como sendo uma máquina de estados finita complexa, com entradas, saídas e estados (muitos)

## Slide 8: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
4. Bloco de Dados
4. Bloco de Controle
5. Arquitetura
6. Barramentos
6. Barramentos
Modelo de von Neumann ou de Harvard
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
Arquitetura e Organização de Computadores (E/S e Mem Básicas)

## Slide 9: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
4. Bloco de Dados
4. Bloco de Controle
5. Arquitetura
8. ENTRADA/
SAÍDA
7. MEMÓRIA
Modelo de von Neumann ou de Harvard
6. Barramento
6. Barramento
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
Arquitetura e Organização de Processadores (E/S e Mem Avançadas)

## Slide 10: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
4. Bloco de Dados
4. Bloco de Controle
5. Arquitetura
8. ENTRADA/
SAÍDA
7. MEMÓRIA
9. Paralelismo (multi-processamento)
Modelo de von Neumann ou de Harvard
6. Barramento
6. Barramento
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
1. Álgebra Booleana
2. Circuitos Digitais
3. Comb/Sequenciais
Arquitetura e Organização de Computadores (Paralelismo em profundidade)

## Slide 11: Uma Visão das Disciplinas de Organização e Arquitetura de Processadores/Computadores
Registradores de Dados
Registradores de Controle
5. Arquitetura
Arquitetura =
visão do programador
em linguagem de montagem
$t0
$t1
$t2
$t3
$t4
$v0
PC
SP
IR
IX
Memória de Programas
.text
.globl main
main: la $t0,array
la $t1,size
lw $t1,0($t1)
la $t2,const
lw $t2,0($t2)
loop: blez $t1,end
lw $t3,0($t0)
addu $t3,$t3,$t2
sw $t3,0($t0)
addiu $t0,$t0,4
addiu $t1,$t1,-1
j loop
end: li $v0,10
syscall
Memória de Dados
.data
array: .word 12 0xff 3 14 878 31
size: .word 6
const: .word 0x100

## Slide 12: Sumário
1 - Sistemas Digitais
2 - Projeto de SDs Auxiliado por Computador
3 - Organização de Processadores x Arquitetura de Processadores
Org_Comp

## Slide 13: 1 - Sistemas Digitais – Definição Estrutural
Sistema Digital
Processamento Numérico
de Informação
Entradas
Saídas
E(1)
Î
C(1)
E(2)
E(K-2)
E(K)
E(K-1)
S(1)
C(K+1)
Î
S(2)
S(3)
S(L)
S(L-1)
Î
Î
Î
Î
C(2)
C(K-2)
C(K-1)
C(K)
C(K+2)
C(K+3)
C(K+L-1)
C(K+L)
Î
Î
Î
Î
Sistema Digital – Um Aparato dotado de conjuntos finitos de
entradas e saídas e capaz de processar informação
representada sob forma numérica.
Em francês, systèmes numériques!

## Slide 14: Sumário
- Sistemas Digitais
2 - Projeto de SDs Auxiliado por Computador
3 - Organização de Processadores x Arquitetura de Processadores
Org_Comp

## Slide 15: 2 - Projeto de SDs Auxiliado por Computador
Estrutura Geral de CAD
  Interface Gráfico-textual
  Arcabouço de Projeto (framework)
  Descrições de projeto
  Ferramentas de projeto
  Bibliotecas

## Slide 16: 2 - Exemplo de Sistema de Projeto
Xilinx ISE
Componentes
do projeto: arquivos, dispositivos, bibliotecas
Ferramentas
de projeto, relatórios
Janela de
mensagens
Janela de edição

## Slide 17: 2 - Exemplo de Sistema de Projeto – continuação
Janela de Simulação: sinais, formas de onda, medidas, etc
Janela de
Recursos: módulos, arquivos de teste, bibliotecas, scripts
Simulador Active-HDL, da ALDEC

## Slide 18: 2 - Exemplo de Sistema de Projeto - continuação
Representação Física
Pinos do chip
Blocos lógicos: portas, flip-flops,etc
Fios e outros recursos de comunicação (muxes, switch boxes)

## Slide 19: Sumário
- Sistemas Digitais
- Projeto de SDs Auxiliado por Computador
3 - Organização de Processadores x Arquitetura de Processadores
Org_Comp

## Slide 20: 3 - Organização x Arquitetura
Organização de Computadores – A visão abstrata do engenheiro (elétrico, de computação) de um computador
  Descrições contendo, por exemplo: transistores, portas lógicas, registradores, unidades lógico-aritméticas, fios, multiplexadores etc
Arquitetura de Computadores – A visão abstrata do programador de baixo nível (linguagem de montagem, em inglês assembly language)
  Descrições em termos de, por exemplo: instruções que o processador executa, registradores que se usa para armazenar dados. Instruções possuem formatos, e o uso do processador pode se beneficiar de uma linguagem de programação de montagem. E assim por diante...

## Slide 21: 3 – Definição (simples) de um Processador
Afinal, o que é um processador? Uma definição seria
  Uma máquina com capacidade de acesso a meios de armazenamento onde estão estocadas informações a serem processadas e as informações que dizem como processar as primeiras. Também se chama o processador principal de um computador de CPU (do inglês Central Processing Unit)
    As informações a serem processadas – são os dados
    As informações de como processar dados – são os programas
      Programas – sequências de instruções, retiradas de um conjunto fixo de instruções reconhecidas como tal pelo processador
  Funcionamento de um processador: repetir, infinitamente, a sequência de 3 ações: (1) buscar instrução, (2) identificar a instrução buscada, (3) executar a instrução buscada
  A execução de instruções pode incorrer em acesso a dispositivos de entrada e saída

## Slide 22: 3 - Modelo Estrutural Genérico de um Processador
Bloco de Controle
Bloco de Dados
  Fluxos de Informação em um Processador (ou CPU ou Core)
Qualificadores
Comandos
Controles
Status
Dados de Entrada
Dados de Saída
Notes: 4
Comentar: Instruções são Controles, Dados são as informações úteis

## Slide 23: 3 – Um Modelo Geral Processador+Memória+E/S
Bloco de Controle
Memória de
Dados
Entrada/Saída
Bloco de Dados
Memória de
Programa
  CPU
Notes: 4

## Slide 24: 3 – Modelos de Organização: von Neumann e Harvard
Existem modelos gerais que estabelecem as formas de implementação da máquina computador
Classificação de organizações de computadores
  Modelo von Neumann – dados e programas compartilham um meio de armazenamento único
    Mais simples, menos restritivo, menos eficiente – dados e programas misturados permitem ao programador facilmente intercambiar a semântica de dados e programas ao longo do tempo
  Modelo Harvard – dados e programas mantidos em meios de armazenamento distintos
    Mais propenso a fomentar paralelismo, mais caro, mais complexo – dados e programas separados permitem que ambos sejam facilmente tratados em paralelo

## Slide 25: 3 - Interface CPU-Memória Busca-Decodificação-Execução de uma Instrução (MIPS)
Memória
CPU
PC
address
data
IR
0x00221821
0x400000
0x400000
0x00221821
0x400004
0x400004
12
13
15
$1
$2
$3
27
+
Interface CPU/memória no modelo von Neumann
Exemplo de execução completa de uma instrução
000000 00001 00010 00011 00000 100001
Ou, em hexa, 0x00221821
addu $3,$1,$2
addu $3,$1,$2
1) O programador escreve
2) O montador gera
3) O processador executa

## Slide 26: 3 - Interface CPU-Memória Busca-Decodificação-Execução de outra Instrução (MIPS)
Memória
CPU
PC
address
data
IR
0x8D48FFF4
0x00400000
0x400000
0x8D48FFF4
0x400004
0xBBBBBBBB
0x00000000
$8=$t0
0x10010010
+
Exemplo de execução completa de um programa de uma instrução que faz acesso à memória de dados
100011 01010 01000 1111111111110100
Ou, em hexa, 0x8D48FFF4
lw $t0, -12($t2)
lw $t0, -12($t2)
1) O programador escreve
2) O montador gera
3) O processador executa
$9=$t1
$10=$t2
…
…
0xFFFFFFF4
0x000000FF
0x00400004
0x10010004
0x000000FF
0x10010004

## Slide 27: 3 - Interface CPU/memória no modelo Harvard
CPU
PC
Memória de Dados
Memória de Instruções
address
data
address
data

## Slide 28: 3 – Organização von Neumann vs. Organização Harvard
Harvard permite duas operações de memória simultâneas (leitura de instrução e leitura ou escrita de dado)
A maioria dos processadores DSP (celulares, telecom, câmeras digitais,…) usam organização Harvard
  Produzem maior largura de banda de memória
    Seja lá o que for largura de banda??
  Tempo de acesso a dados mais previsível
    Porquê?

## Slide 29: 3 – Arquitetura e sua Definição Precisa
Fato: a arquitetura de um processador pode ser definida pelo conjunto de instruções que ele pode executar
Assim, define-se o termo Arquitetura do Conjunto de Instruções (do inglês, Instruction Set Architecture ou ISA)
  Como definir um processador de maneira unívoca e completa?
  ISA coloca o foco na funcionalidade de um processador
Uma ISA pode ser definida por um conjunto de informações, desde que este seja completo!!
Propõe-se aqui um modelo para estruturar tal conjunto completo de informações para qualquer ISA, classificando estas informações em 6 tipos distintos
Este modelo será designado como “the Six-element ISA defining Model” ou SIM

## Slide 30: 3 - Organização x Arquitetura – O Modelo SIM
O Conjunto de Registradores (R) – O conjunto de elementos de memória internos ao processador acessíveis ao programador através da AL da ISA
O Conjunto de Instruções (I) – O conjunto do que o processador é capaz de executar de forma atômica
Os Formatos das Instruções (F) - O conjunto de regras que classificam os elementos de I em grupos de instruções com uma estrutura de representação binária idêntica ou similar, e a especificação de cada uma destas estruturas
Os Modos de Endereçamento (AM) - O conjunto formado por todas as diferentes maneiras de especificar operando(s) de instruções de I para cada formato de F, junto com as formas de se recuperar tais operandos, durante a execução de uma instrução que o(s) emprega
A Linguagem de Montagem (AL) - O conjunto de regras léxicas, sintáticas e semânticas que permite descrever textualmente: (1) programas em executáveis pela ISA; (2) dados sobre os quais o programa opera
O Modelo de Acesso à Memória (M) – O conjunto de regras que a ISA usa para interagir com o universo externo a si, visto como memórias
Os (6) Elementos do Modelo SIM